....	....	{0>Kugelsiphon Saugseite AK-S (weiß)<}0{>Ball siphon – Suction side type AK-S (white)<0}

{0>Selbstfüllender und selbstschließender Siphon zur Entwässerung von RLT-Geräten im Bereich der Kühler, Befeuchter oder anderer Nassbereiche mit Unterdruck gegenüber der Umgebung.<}75{>Ball siphon that fills and closes automatically for draining

condensate from the chiller, humidifier or other wet areas in

air-handling (AH) units that operate at negative pressure compared

to the environment.<0}

{0>Mit eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil<}100{>With installed float ball used as a non-return valve.<0}

{0>Schraubdeckel zu Revisionszwecken<}100{>End cap for inspection purposes.<0}

{0>Geeignet für einen max. Unterdruck von P = 2.900 Pa<}100{>Suitable for max. low pressure of P = 2,900 Pa.<0}

{0>Ausführung in Polypropylen (PP)<}100{>Made of polypropylene (PP).<0}

{0>Zulaufanschluss über Quetschverschraubung oder 
Gummimanschette für Geräteabläufe ¾", 1", 1¼", 1½"<}99{>Water intake connection via crimp screwing or rubber sleeve for 
outlets of ¾“, 1“, 1¼“, 1½“.<0}

{0>Ablaufdurchmesser 40 mm<}100{>Outlet diameter 40 mm.<0}

{0>Variable Ablaufanordnung über zweiseitigen Gewindeanschluss 
und veränderlicher Einbauhöhe.<}89{>Individual outlet construction with two-sided threaded connection 
and variable installation height.<0}

{0>Liefern.<}100{>Delivery<0}

{0>Typ<}100{>Type<0}		:	{0>AK-S<}0{>AK-S<0}

{0>Fabrikat<}100{>Make<0}		:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 2238-922660

Fax: 	+49 (0) 2238-140807

{0>Mail:<}100{>Email:<0} 	info@klima-kuech.com

....	....	{0>wie vor, jedoch<}100{>As above, but<0}

{0>Kugelsiphon Saugseite AK-S-T (transparent)<}90{>Ball siphon – Suction side AK-S-T (transparent)<0}

{0>Liefern.<}100{>Delivery<0}

{0>Typ<}100{>Type<0}		:	{0>AK-S-T<}0{>AK-S-T<0}

{0>Fabrikat<}100{>Make<0}		:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 2238-922660

Fax: 	+49 (0) 2238-140807

{0>Mail:<}100{>Email:<0} 	info@klima-kuech.com