....	....	Frostschutzheizung für Siphons (FSH-S)

Frostschutzheizung für den Einsatz an allen gängigen

druck- und saugseitigen Siphons mit 1½"-Anschluss.

Die Frostschutzheizung besteht im Wesentlichen aus einem

flexiblen Heizkabel, welches durch den Siphon geführt und über

einen variabel einstellbaren Thermostat automatisch angesteuert

wird, sobald die eingestellte Temperatur unterschritten wird.

Durch erwärmen des Heizbandes wird ein Einfrieren des Siphons

verhindert.

Technische Daten:

Spannung 230V, Länge beheizt: 70cm, selbstregulierende

Heizleitung mit Leistung: 19W/m (bei 10°C) und 30W/m bei

(-25°C), Heizleistung somit: 13,3W (bei 10°C) und 21W bei

(-25°C), Schutzklasse I, Ausführung mit Schutzleiter, ab der

Verbindungsmuffe im beheizten Bereich vollkommen wasserdicht.

Zuleitung unbeheizt 100cm in IP54,

Zulässige Betriebstemperatur -30°C bis +55°C.

- universell einsetzbar an allen Siphons mit 1½"

- leicht nachzurüsten

- fertig vormontiert

- inkl. Anschlussdose (IP67) mit integriertem

Frostschutz-Thermostat zur Montage in direkter Umgebung

des Siphons

- fertig bestückt mit Klemmen zum einfachen Anschluss an

bauseitige E-Zuleitung (3x 1,5 mm²), permanente

Stromversorgung, 230V erforderlich

- Thermostat voreingestellt auf +5° C

Liefern.

Typ		:	FSH-S

Fabrikat	:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 271-319266-00

Fax: 	+49 (0) 271-319266-01

Mail: 	info@klima-kuech.com

....	....	wie vor, jedoch

Frostschutzheizung für Siphons (FSH-D)

Mit T-Stück

Liefern.

Typ		:	FSH-D

Fabrikat	:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 271-319266-00

Fax: 	+49 (0) 271-319266-01

Mail: 	info@klima-kuech.com